Zadání poptávky na „Opravu komína v domku hrobníka na ulici 5.května ve Svitavách“

V příloze je dokumentace opravy komína. Pro zhotovení se stanovují další podmínky:

- Stavba se provádí v prostoru hřbitova, zhotovitel musí na základě požadavku objednatele přerušit práce v případně pohřbu apod. bez nároku na zvýšení ceny

- Nabídka musí obsahovat všechny související náklady, pokud v projektu něco chybí či je špatně uvedeno musí uchazeč v nabídce uvést správné a kompletní údaje

- Veškerý materiál se musí manipulovat pouze do prostoru ulice 5.května, dovezený materiál se musí ihned přemístit do domku a kontejner na odvoz odpadu musí být v použit na místě jen na dobu nezbytně nutnou

- Součástí hodnocení je co nejkratší termín zhotovení, ideálně do konce listopadu

- Nabídky předložte do 9.11.2012 12:00hodin na adresu Sportes s.r.o.Riegrova 5, sl.Špičáková

- V domku nejsou k dispozici energie, zhotovitel si zajistí potřebné na své náklady po konzultaci s technikem objednatele panem Czehowským

- Nabídková cena musí obsahovat likvidaci všech vzniklých odpadů, k předání zhotovitel doloží doklady o likvidaci

- Součástí ceny bude revize komínu oprávněnou osobou, nejlépe pan Houser

- Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na své náklady

- Při manipulaci s odpadem nesmí dojít k znečištění ploch a komunikací, nesmí být omezen vstup do hřbitova

- Hlavička objednatele je:

# SPORTES Svitavy s.r.o., Riegrova 5,v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 7388                                                                         IČ 62062620                                                    úsek Technické služby                                               tel. 461 535 273, tel. 461 532 845

- Součástí nabídky bude návrh smlouvy

- Zástupcem objednatele Petr Horký 603445486

- Minimální požadovaná záruka je tři roky

- Hodnotící kriteria jsou - nejnižší cena, nejkratší doba realizace, délka záruky

- Zhotovitel provede práce na svůj náklad a nebezpečí

- Objekt domku je v majetku města Svitavy

- Domek je nevyužívaný vnitřní prostory je možné použít jako zařízení staveniště

- Objednatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do uzavření smlouvy bez náhrady zrušit

- Podklady se poskytnou v elektronické podobě zdarma v případě požadavku tištěné podoby za poplatek 500Kč bez DPH

- nabídky předejte v tištěné podobě v uzavřené obálce označené nápisem : „Oprava komínu v domku hrobníka na ul. 5. května ve Svitavách „  a „Neotvírat“

Po dohodě je možná prohlídka objektu

Ve Svitavách 31.10.2012                                                        Horký Petr